## Slide 1
GVA HMI UI 영역 구성
GVA HMI의 한 화면은 HMI Core가 관리하는 공통 UI 영역과 각 Application이 그리는 Content 영역으로 나뉨
GVA HMI 기술설명 · NGVA 기반 HMI 구조
1 / 10
5
1
2
3
3
4
UK GVA (Def Stan 23-09) 기준 HMI 화면 배치
F1–F20 · 상단 8개 버튼은 화면 테두리(베젤)의 물리 버튼이며, 화면에는 그 버튼의 라벨을 표시
HMI Core가 관리하는 공통 UI 영역
1
Top Level Menu Buttons ×8
SA · WPN · DEF · SYS · DRV · STR · COM · BMS — 기능 영역 선택 · 기능 영역 1개에 HMI Application 1개가 대응 (1:1)
2
Status Information Bar
시간 · 위치 · 경보 등 공통 상태 정보 (본 시스템: StatusBar)
3
Reconfigurable Labels / Buttons F1–F6 · F7–F12
좌 · 우 각 6개. 현재 Menu / Page에 따라 라벨과 기능이 바뀐다 (본 시스템: SoftButton 12개)
4
Common Function Labels / Buttons F13–F20
화면과 무관한 공통 기능 — Navigate Up, Alarms, Acknowledge, Enter 등
Application이 사용하는 영역
5
Content 영역 (Reconfigurable Area)
선택된 기능의 실제 화면(예: PPI). 각 HMI Application이 이 영역에 자신의 화면을 표시함
하나의 HMI 화면 = HMI Core 영역 (1–4) + Application 영역 (5) → 다음 페이지부터 이 화면이 올라타는 NGVA 구조와 SW 구성을 설명

## Slide 2
NGVA 기반 HMI 시스템 구성
NGVA는 차량 기능을 모듈로 정의하고 DDS 위의 NGVA Topic으로 데이터를 교환한다. 본 시스템은 Vehicle Configuration과 HMI Presentation을 사용한다.
GVA HMI 기술설명 · NGVA 기반 HMI 구조
2 / 10
NGVA Reference Data Model v1.1 21 modules
플랫폼 · 구성
Vehicle Configuration
Registry Service
Arbitration
Power
Brakes
Usage And Condition Monitoring
HMI
HMI Presentation
Menu · SoftButton
HMI Input Devices
Alarms
항법 · 경로
Navigation Reference
Routes
센서 · 영상
Tactical Sensor
Video
Video Tracking
Laser Range Finder
Laser Warning System
Acoustic Gunshot Detection System
무장 · 마운트
Tactical Effector
Automatic Weapon
Single Shot Grenade Launcher Array
Mount
공통 타입
LDM Common
모듈 목록: NGVA DM v1.1 Release Notes (Table 1) · 그룹 구분은 이해를 돕기 위해 정리한 것
DDS (Data Distribution Service) 모듈별 데이터를 NGVA Topic 단위로 발행(Publish) / 구독(Subscribe)
Topic 이름 예 Vehicle_Configuration__Registry_Service HMI_Presentation__Soft_Button
본 시스템에서 사용하는 요소
Vehicle Configuration → p.4 Registry
차량 구성과 기동을 지원. 차량의 모든 Resource에 ResourceID를 제공
사용: Registry Service
DM 클래스: Registry_Service · Actual_Resource
Resource 식별 후 화면 구성
HMI Presentation → p.5 Core / Application
HMI 표현 계층의 데이터 구조, GUI 제어 요소(Menu, Soft Button 등), HMI Application 제어 구조를 정의
사용: Menu · SoftButton · CrewRole
DM 클래스: HMI_Application · Menu · Soft_Button · Crew_Role · Status_Information_Bar
Login Service → p.6 Sequence
로그인 계정 확인 → CrewRole 결정. 본 시스템에서는 HMISimulator가 제공
NGVA DM의 Crew_Role은 로그인 정보를 담지 않도록 정의되어 있어, 로그인은 별도 서비스가 담당
GVA HMI는 NGVA의 Registry 및 HMI 관련 서비스를 기반으로 Core와 Application 간 기능을 구성

## Slide 3
소프트웨어 인터페이스 구조
HMI Core와 Application은 Topic Manager와만 연동, NGVA 관련 처리는 Topic Manager가 1차로 담당
GVA HMI 기술설명 · NGVA 기반 HMI 구조
3 / 10
내부 인터페이스 함수 호출 / Callback
HMI Core
공통 UI · Application 관리
HMI Application × 8
Content 영역 · 기능 수행
Topic Manager
HMI 측 · 라이브러리
NGVA 모듈 PIM 구조
상호참조 관계 검사
Resource · Topic
생명주기 관리
NGVA Topic
발행 / 구독 처리
함수 호출로 명령 전달 · Callback 으로 결과 · 이벤트 수신
Topic Manager 는 Core · Application 각 프로세스에 링크되는 라이브러리 형태
NGVA Topic
(DDS)
외부 인터페이스 NGVA Topic (DDS)
Topic Manager
외부 체계 측
NGVA 모듈 PIM 구조
상호참조 관계 검사
Resource · Topic
생명주기 관리
NGVA Topic
발행 / 구독 처리
CC
Central Computer
FCC
Fire Control Computer
기타 NGVA 체계 장비
외부 체계와는 NGVA Topic 으로만 연동 · 대상 체계는 확정되는 대로 추가
Topic Manager가 1차로 처리
· NGVA 모듈 PIM 구조에 따른 상호참조 관계 검사
· Resource · Topic 생명주기 관리
· NGVA Topic 발행 / 구독 등 NGVA 규격 관련 처리
HMI Core · Application 개발 관점
· 명령 전달은 Topic Manager 함수 호출로 처리
· 이벤트 수신은 Callback으로 처리 (p.8 참고)
· NGVA 모듈 내부 구조까지 깊이 파악할 필요 없음
HMI Core와 Application은 NGVA를 직접 다루지 않음 — Topic Manager와 함수 호출 / Callback으로 연동

## Slide 4
Registry Service 기반 Resource 식별
HMI Core와 각 HMI Application은 독립된 Resource이며, Registry Service가 할당한 ResourceID로 서로를 식별
사용 NGVA 모듈 Vehicle Configuration
GVA HMI 기술설명 · NGVA 기반 HMI 구조
4 / 10
Resource 등록 구조
Registry Service
ResourceID 할당 · 관리
HMI Core
Resource 등록
Application A
Application B
Application C
…
각 Resource는 기동 시 Registry Service에 등록
Resource
NGVA 통신에 참여하는 기능 단위. 본 시스템에서는 HMI Core 1개와 각 Application 프로세스가 각각 하나의 Resource.
ResourceID
Registry Service가 Resource마다 할당하는 식별자. NGVA 통신에서 HMI Core 또는 특정 Application을 구분하는 Descriptor 역할.
등록 Sequence
HMI Core
Registry Service
HMI Application
Resource Registration
ResourceID 할당
Resource Registration
ResourceID 할당
이후 NGVA Topic 송·수신에서 ResourceID로 HMI Core / 특정 Application을 식별
참고 · NGVA Data Model v1.1 Vehicle_Configuration
Registry_Service Resource-ResourceID 관계 관리
supplyResourceId Resource에 ResourceID 제공
requestResourceId UUID로 ResourceID 조회
※ 시퀀스는 개념도이며, 실제 메시지는 코드 기준으로 확인
구현 코드
[실제 Registry 관련 코드 삽입 영역]
C#
Resource 등록 및 ResourceID 획득 코드

## Slide 5
HMI Core – Application 구조
HMI Core 1개가 공통 UI를 관리, 독립 프로세스로 실행되는 HMI Application 8개(기능 영역과 1 : 1)가 NGVA Topic으로 정보를 주고받음
사용 NGVA 모듈 HMI Presentation
GVA HMI 기술설명 · NGVA 기반 HMI 구조
5 / 10
HMI Application 1
독립 프로세스
HMI Application 5
독립 프로세스
HMI Application 2
독립 프로세스
HMI Application 6
독립 프로세스
HMI Application 3
독립 프로세스
HMI Application 7
독립 프로세스
HMI Application 4
독립 프로세스
HMI Application 8
독립 프로세스
NGVA Topic
NGVA Topic
HMI Core 공통 UI · Application 관리
· 로그인 계정에 따라 필요한 Application 선택 실행 (실행 인자: CrewRole)
· Application 실행 및 Show / Hide 관리
· 메뉴 트리 기반 페이지 전환 관리
· 좌/우측 SoftButton 관리
· Application이 전달한 Menu / SoftButton 정보를 동적으로 저장
· 현재 활성화된 Menu와 SoftButton 구성 관리
Application → Core Menu / SoftButton 정보 Core → Application 사용자 입력 · 활성 Menu
Menu = Page 메뉴가 곧 페이지이며, NGVA HMI_Presentation 의 C_Menu Topic 을 사용하므로 'Menu' 로 표기
NGVA Topic DDS에서 이름으로 구분되는 데이터 채널 · 실제 송·수신은 Topic Manager가 담당 (p.2 · p.3 참고)
점선: 로그인 계정에 따라 실행되지 않는 Application (예시)
HMI Application 역할
· 자신의 Menu 정보 생성
· 자신의 SoftButton 정보 생성
· 생성한 정보를 NGVA Topic으로 HMI Core에 전달
· HMI Core로부터 받은 사용자 입력 · Menu 활성화 정보 처리
CrewRole 기반 Menu / SoftButton 구성
HMI Core → Application 실행 인자: CrewRole
CrewRole : Mission / Operation 2종
CrewRole별 JSON 설정 파일 로드
Menu 구성
CrewRole별로 다름
SoftButton 구성
CrewRole별로 다름
NGVA Topic으로 HMI Core에 전달
같은 Application이라도 전달받은 CrewRole에 따라 읽는 JSON이 달라지고, 그 결과 화면의 Menu / SoftButton 구성도 달라짐

## Slide 6
HMI 초기화 및 운용 Sequence
개발/시험 환경에서는 HMISimulator가 실제 센트럴컴퓨터를 대신하여 Registry Service와 Login Service를 제공
GVA HMI 기술설명 · NGVA 기반 HMI 구조
6 / 10
HMISimulator 제공 영역 (센트럴컴퓨터 대체 · 개발/시험용)
User
HMISimulator
Registry Service
Login Service
HMI Core
HMI Application
환경 준비
HMI Core 기동
Application 기동
UI 구성
운용
1 HMISimulator 실행
2 Registry Service / Login Service 준비
3 ‘HMI Core 시작’ 버튼 선택
4 HMI Core 실행
5 Resource 등록
ResourceID
6 로그인 계정 확인
로그인 계정 정보
7 계정 · CrewRole에 따라 실행할 Application 결정
8 Application 실행 (실행 인자: CrewRole)
9 Resource 등록
ResourceID
10 CrewRole에 맞는 JSON 로드
11 Menu 정보 생성
12 SoftButton 정보 생성
13 Menu / SoftButton 정보 (NGVA Topic)
14 정보 저장 · 화면 구성에 반영
15 SoftButton / Menu 입력
Core ↔ Application 이벤트 (NGVA Topic)
로그인 → Application 선택 → CrewRole 기반 UI 구성 → Core / Application 간 NGVA 통신

## Slide 7
HMI Core 공통 UI 영역
Application 화면 바깥의 StatusBar, SoftButton, 기능 영역 라벨은 모두 HMI Core가 직접 그리고 관리
GVA HMI 기술설명 · NGVA 기반 HMI 구조
7 / 10
Application 영역
HMI Core 관리 대상 아님
1
2
3
4
5
GVA.HMI.Example.Core 실행 화면 (1920 × 1080)
F1 DRIVE = Selected, F5 WEAPONS · F9 VIDEO · F12 TEST = Disabled 상태 예시
HMI Core가 관리하는 영역
1
StatusBar
시간·방위각·좌표·경보. Application과 독립적으로 Core가 갱신
2
좌측 SoftButton F1–F6
3
우측 SoftButton F7–F12
4
공통 기능 버튼 F13–F20
UP · ALARMS · ACK · ENTER 등 고정 기능
5
기능 영역 라벨 ×8
현재 선택된 기능 영역 표시
SoftButton 정보 반영 흐름
F1
F7
F2
F8
F3
F9
F4
F10
F5
F11
F6
F12
HMI Application
SoftButton 정보 생성
SoftButton Information
NGVA Topic
HMI Core
저장 · 현재 화면에 반영
Left / Right SoftButton UI
좌 6 + 우 6 = 12개
상태: Selected · Enabled · Disabled · Hidden
화면에서 중앙 Application 영역을 제외한 나머지는 모두 HMI Core 영역

## Slide 8
Application 화면 및 사용자 입력 처리
Application은 중앙 Content 영역만 사용하고, 사용자 입력은 HMI Core → NGVA Topic을 거쳐 Callback으로 수신
GVA HMI 기술설명 · NGVA 기반 HMI 구조
8 / 10
[Application 화면 캡처 삽입 영역]
Application Content 영역
Application 영역 1590 × 915 (X 165, Y 105)
HMI Core 화면 위에 별도 프로세스의 창으로 겹쳐 표시됨
사용자가 SoftButton을 누른 경우
User
HMI Core
NGVA Topic
HMI Application
OnSoftButtonProcess(...)
SoftButton 입력 처리
어떤 SoftButton이 눌렸는지 확인하고
해당 기능을 수행
사용자가 Menu(= Page)를 전환한 경우
Menu (Page) 변경
HMI Core
NGVA Topic
HMI Application
OnActiveMenu(...)
활성 Menu / Page 변경 처리
현재 어떤 Menu 또는 Page가 활성화되었는지
확인하고 필요한 처리를 수행
[실제 Callback 코드 삽입 영역]
OnSoftButtonProcess / OnActiveMenu 구현부 (C#)
HMI Core는 공통 UI와 사용자 입력을 관리, Application은 전달받은 Menu/Page/SoftButton Event를 기반으로 실제 기능을 수행

## Slide 9
HMIJsonGenerator
Menu · SoftButton 구성 JSON을 UI로 작성하는 도구 · 상세 내용 추후 작성
GVA HMI 기술설명 · NGVA 기반 HMI 구조
9 / 10
개발 지원 도구
[HMIJsonGenerator 화면 삽입 영역]
도구 UI 캡처
화면 설명 캡션 작성 예정
주요 기능
·
·
·
·
생성 결과가 쓰이는 흐름
HMIJsonGenerator
UI로 Menu · SoftButton 구성 작성
CrewRole별 JSON
Application이 읽는 설정 파일
HMI Application
Menu / SoftButton 정보 생성 → HMI Core
Menu · SoftButton 구성은 JSON으로 관리하며, 그 JSON을 HMIJsonGenerator로 작성 (p.5 참고)

## Slide 10
Application → Core 제어 함수
HMI Application 이 HMI Core 를 제어하기 위해 호출하는 함수 목록 · 반대 방향(Core → Application)은 Callback 으로 처리 (p.8 참고)
GVA HMI 기술설명 · NGVA 기반 HMI 구조
10 / 10
작성 템플릿
No | 함수명 | 매개변수 | 매개변수 역할 | 설명
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
4 |  |  |  | 
5 |  |  |  | 
6 |  |  |  | 
7 |  |  |  | 
8 |  |  |  | 
9 |  |  |  | 
10 |  |  |  | 
작성 방법 매개변수가 여러 개면 한 칸 안에 줄바꿈(Shift+Enter)으로 나열, ‘매개변수 역할’도 같은 순서로 작성
행 추가 맨 끝 칸에서 Tab 을 누르면 행이 늘어남 · 함수가 10개를 넘으면 이 페이지를 복제해 이어서 작성
Core ↔ Application 제어는 위 함수 호출과 Callback으로 이루어짐